НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Механіко-машинобудівного інституту

Протокол № 6 від 31 січня 2019 р.

Голова вченої ради _____________ М.І. Бобир

М.П

ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму

підготовки магістра

спеціальності 131 «Прикладна механіка»

за освітньою програмою

«Динаміка і міцність машин»

спеціалізації «Динаміка і міцність машин»

Програму рекомендовано кафедрою

динаміки і міцності машин та опору матеріалів

Протокол № 10 від  17 січня 2019 р.

Завідувач  кафедри __________ C.О. Пискунов

Київ – 2019

# ВСТУП

Програма вступних випробувань створена з метою конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Динаміка і міцність машин» спеціалізації «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні», галузь знань 13 «Механічна інженерія», виявлення у абітурієнтів систематизованих знань і вмінь з класичних і чисельних методів визначення напружено-деформованого стану елементів конструкції авіабудування, оцінки їх міцності, надійності, стійкості при статичних і динамічних навантаженнях.

Програмою додаткового екзамену передбачено виконання завдань з двох дисциплін теоретично-практичного спрямування:

1. Опір матеріалів.

2. Будівельна механіка машин.

Кожний білет вміщує 2 завдання – по одному з кожної дисципліни. Розрахунковий час для повного виконання кожного завдання дорівнює 45 хвилинам, а весь час проходження екзамену складає 1 година 30 хвилин.

Розв’язок кожного завдання має вміщувати принципову або розрахункову схему з умовними позначеннями та поясненнями, розрахунки та їх обґрунтування, висновки по отриманих результатах розрахунків, висновок щодо отриманого розв’язку завдання.

Після оцінювання результатів проходження екзамену, у випадку недостатньо повного пояснення розв’язку окремого завдання, абітурієнту, за рішенням екзаменаційної комісії, може бути поставлено додаткове питання по цьому завданню. В разі позитивної відповіді на додаткове питання, абітурієнт може отримати додаткові 2 бали за це завдання. Додаткове питання не може бути поставлено у випадку принципових помилок у розв’язку завдання або в розрахунках.

1. ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

1.1.  Опір матеріалів

1. Знайти абсолютне видовження стрижня  довжиною  з поперечним перерізом  і модулем Юнга , якщо він розтягується силою 100 кН.

2. Визначити площу поперечного перерізу стрижня з умови міцності, якщо він розтягується силою 80 кН і виготовлений із сталі, для якої допустимі напруження .

3. Знайти максимальні дотичні напруження в стрижні, який розтягується силою 50 кН і має площу поперечного перерізу 2,5 см2.

4. Визначити величину допустимих напружень для сталі, якщо відома границя текучості  і коефіцієнт запасу міцності .

5. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови міцності, якщо він скручується моментом  і виготовлений із сталі, для якої допустимі напруження .

6. Знайти кут закручування стрижня довжиною  з поперечним перерізом діаметром 20 мм і модулем пружності при зсуві , якщо він скручується моментом 62,8 Н∙м.

7. Знайти максимальні нормальні напруження в стрижні, який скручується моментом  і має діаметр поперечного перерізу 50 мм.

8. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови жорсткості, якщо він скручується моментом . Стрижень виготовлено із сталі, у якої модуль пружності при зсуві . Допустимий відносний кут закручування .

9. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови жорсткості при , якщо він розтягується силою 80 кН. Стрижень виготовлено із сталі, у якої модуль Юнга .

10. Знайти поперечну силу і інтенсивність розподіленого навантаження при , скориставшись диференційними залежностями при згині, якщо задано згинальний момент .

11. Знайти згинальний момент, скориставшись диференційними залежностями при згині, при , якщо задано поперечну силу .

12. Визначити розміри квадратного поперечного перерізу стрижня з умови міцності, якщо він згинається моментом  і виготовлений із сталі, для якої допустиме напруження .

13. Визначити розміри круглого поперечного перерізу консольного закріпленого стрижня довжиною 1 м з умови жорсткості, якщо він згинається зосередженим моментом , прикладеним на кінці. Максимальний прогин не повинен перевищувати 1 см.

14. Визначити максимальні нормальні напруження у стрижні прямокутного поперечного перерізу розмірами , , якщо він згинається зосередженим моментом .

15. Визначити максимальні дотичні напруження у стрижні прямокутного поперечного перерізу розмірами , , якщо він згинається зосередженим моментом .

16. Визначити максимальні дотичні напруження у поперечному перерізі двотаврової балки №20 при чистому згині, якщо вона згинається моментом .

17. Визначити максимальні дотичні напруження у стрижні квадратного поперечного перерізу розмірами  при поперечній силі 10 кН.

18. Визначити величину критичної сили для стрижня квадратного поперечного перерізу розмірами  довжиною 5 м, якщо один кінець його закріплено за допомогою шарнірно нерухомої опори, а другий шарнірно рухомої. Стержень виготовлено із сталі з модулем Юнга .

19. Визначити максимальні напруження в тонкостінній трубі при внутрішньому тиску 10 МПа , товщині стінки 0,002 м і середньому діаметрі 0,02 м.

20. При якому коефіцієнті асиметрії циклу  навантаження є найбільш небезпечним з точки зору міцності деталі?

21. Знайти абсолютне видовження стрижня  довжиною  з поперечним перерізом  і модулем Юнга , якщо він розтягується силою 100 кН.

22. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови міцності, якщо він скручується моментом  і виготовлений із сталі, для якої допустимі напруження .

23. Визначити площу поперечного перерізу стрижня з умови міцності, якщо він розтягується силою 80 кН і виготовлений із сталі, для якої допустимі напруження .

24. Знайти максимальні дотичні напруження в стрижні, який розтягується силою 50 кН і має площу поперечного перерізу 2,5 см2.

25. Визначити величину допустимих напружень для сталі, якщо відома границя текучості  і коефіцієнт запасу міцності .

26. Знайти кут закручування стрижня довжиною  з поперечним перерізом діаметром 20 мм і модулем пружності при зсуві , якщо він скручується моментом 62,8 Н∙м.

27. Знайти максимальні нормальні напруження в стрижні, який скручується моментом  і має діаметр поперечного перерізу 50 мм.

28. Знайти згинальний момент, скориставшись диференційними залежностями при згині, при , якщо задано поперечну силу .

29. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови жорсткості, якщо він скручується моментом . Стрижень виготовлено із сталі, у якої модуль пружності при зсуві . Допустимий відносний кут закручування .

30. Визначити діаметр поперечного перерізу стрижня з умови жорсткості при , якщо він розтягується силою 80 кН. Стрижень виготовлено із сталі, у якої модуль Юнга .

1.2. Будівельна механіка машин

- Кінематичний аналіз. Кількісний і якісний етапи. Геометрично змінювані і геометрично незмінювані системи.

- Визначення внутрішніх зусиль у стрижнях ферм. Спосіб вирізування вузлів, спосіб наскрізних перерізів при розрахунку плоских ферм, «нульові стрижні».

- Основна система і канонічні рівняння методу сил  для статично невизначуваних ферм.

- Метод переміщень: основні невідомі, основна система методу переміщень, система канонічних рівнянь.

- Внутрішні зусилля у однопрогонових балках «защемлення-защемлення», «защемлення-шарнір».

- Розрахунок симетричних рам методом переміщень.

- Метод скінченних елементів. Стрижневий скінченний елемент. Дискретна модель стрижневої системи.

- Базисна і місцева системи координат, зв’язок між ними (матриця перетворення).

- Матриця жорсткості стрижневого скінченного елемента в локальній системі координат. Зміст компонент.

- Матриця жорсткості скінченно-елементної моделі.

- Стійкість механічних систем. Критерії стійкості та методи визначення критичних навантажень.

- Стійкість стрижнів і стрижневих систем з скінченною кількістю ступенів вільності Диференційне рівняння згину стрижнів і його розв’язок.

- Визначення умов стійкої рівноваги механічних систем з декількома ступенями вільності.

- Багатопараметричне навантаження, область стійкості стрижневих систем.

- Розрахунок стрижневих систем на стійкість методом переміщень. Складання і розв’язання систем рівнянь методу переміщень.

- Внутрішні зусилля і напруження в прямокутній пластині.

- Диференційне рівняння згину прямокутних пластин і граничні умови.

- Циліндричний згин і чистий згин прямокутних пластин.

- Розв’язок диференційного рівняння згину прямокутних пластин у подвійних тригонометричних рядах.

- Розв’язок диференційного рівняння згину прямокутних пластин у одинарних тригонометричних рядах.

- Диференційний оператор методу скінченних різниць (МСР) для розв’язання рівняння згину прямокутних пластин. Складання рівнянь МСР.

- Вісесиметричний згин круглих пластин. Співвідношення між переміщеннями і деформаціями, деформаціями і напруженнями.

- Внутрішні зусилля і напруження в круглій  пластині при вісесиметричному згині.

- Диференційне рівняння вісесиметричного згину круглих суцільних пластин і його розв‘язок. Граничні умови.

- Диференційне рівняння вісесиметричного згину круглих кільцевих пластин і його розв‘язок. Граничні умови.

- Безмоментна теорія оболонок. Умови виникнення безмоментного напруженого стану. Рівняння безмоментної теорії  для вісесиметричного деформування оболонок.

- Використання рівнянь безмоментної теорії для сферичної, циліндричної, конічної оболонок.

- Безмоментна теорія оболонок. Циліндричний згин оболонок.

- Моментна теорія вісесиметричних оболонок обертання. Співвідношення між напруженнями і внутрішніми зусиллями.

- Розв’язання рівнянь моментної теорії оболонок. «Довгі» і «короткі» оболонки.

2. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Критерії оцінювання (за системою ECTS)

Відповіді на питання з дисципліни опір матеріалів:

Ваговий бал – 50:

- повна відповідь з розрахунками, принциповою чи конструктивною схемою (не менше 90% потрібної інформації) – 43-50 балів;

- повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 85% потрібної інформації) – 34-42 бали;

- принципово правильна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) – 25-33 балів;

- повна відповідь з принциповими неточностями (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 17-24 балів;

- не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% потрібної інформації) та незначні помилки – 8-16 балів;

- «незадовільно», принципово неправильна відповідь або її відсутність – 0-8 балів.

Відповіді на питання з дисципліни будівельна механіка машин:

Ваговий бал – 50:

- повна відповідь з розрахунками, принциповою чи конструктивною схемою (не менше 90% потрібної інформації) – 43-50 балів;

- повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 85% потрібної інформації) – 34-42 бали;

- принципово правильна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) – 25-33 балів;

- повна відповідь з принциповими неточностями (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 17-24 балів;

- не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% потрібної інформації) та незначні помилки – 8-16 балів;

- «незадовільно», принципово неправильна відповідь або її відсутність – 0-8 балів.

Максимальна сума балів складає 100.

  - Розрахунок традиційної оцінки

Чисельний еквівалент оцінки Ф з додаткового випробування  розраховується за формулою:

Ф=∑ Фi

де  Фі – оцінка за  і-е питання білету.

Чисельний еквівалент оцінки Ф округлюється до значень, наведених у другому стовпчику  таблиці 1.

У таблиці 1 встановлено співвідношення між різними шкалами оцінювання.

Таблиця 1

Система оцінок має вигляд:

| R | Оцінка | Традиційна оцінка |
| --- | --- | --- |
| 95-100 |  | Зараховано |
| 85-94 |  |  |
| 75-84 |  |  |
| 65-74 |  |  |
| 60-64 |  |  |
| R<60 |  | не зараховано |

2.3.    Приклад типового завдання додаткового випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація  «Динаміка і міцність машин»

## ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ХХ

  - Знайти абсолютне видовження стрижня  довжиною  з поперечним перерізом  і модулем Юнга , якщо він розтягується силою 100 кН.

  - Кінематичний аналіз. Кількісний і якісний етапи. Геометрично змінювані і геометрично незмінювані системи.

Затверджено на засіданні кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів

Протокол № 10 від 17 січня 2019 р.

Завідувач кафедри _____________ С.О. Пискунов

3. СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

1. Самарский А.А. Введение в численные методы: учеб. пособие для вузов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. – 288 с.

2. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978 – 512 с.

3. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир., 1975. – 542 с

4. Рудаков К.М. Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навч. на напрямом «Інженерна механіка». – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 379 c.

5. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. – М.: Мир, 1986. – 428 с.

7. Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1970. – 256 с.

8. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів: підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 655 с.

9. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 592 с.

10. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1976. – 608 c.

11. Александров А.В., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности: учебник для строит. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 400 с.

12. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп‘ютерні технології і моделювання  [Електронний ресурс]:  підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВІПОЛ, 2013. – 896 с. – Доступ: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=458.

13. Бояршинов С.В. Основы строительной механики машин: учебник для машиностроит. спец. вузов. – М.: Машиностроение, 1973. – 456 с.

14. Вольмир А.С. и др. Устойчивость деформируемых систем. – М.:  ФМЛ, 1988. – 984 с.

15. Тимошенко С.П и др. Пластинки и оболочки. – М.: ГИФМЛ, 1963. – 635 с.

16. Чемерис О.М. Будівельна механіка машин. Розд. 1. Стрижневі системи [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2238.

17. Чемерис О.М. Будівельна механіка машин. Розд. 2. Пластинки і оболонки [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.090501 «Прикладна механіка». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5290.

18. Чемерис О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна механіка машин» для спеціальності «Динаміка і міцність машин» Розд. 3. Стійкість пружних систем. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 76 с.