Лекція 19

Тема 9. Енергетичні методи визначення переміщень

9.1. Принцип можливих переміщень

(варіаційний принцип Лагранжа)

Розглянемо тіло, закріплене на трьох опорах. Після прикладання до тіла системи сил  тіло здеформується, а точки тіла перемістяться.

- це реальні переміщення точок від дії заданих сил.

Якщо тіло навантажити іншою уявною системою сил, то переміщення точок будуть інші. По відношенню до заданої системи ці переміщення є можливими.

Тобто можливими називають уявні переміщення точок тіла, які допускаються накладеними на тіло зовнішніми зв‘язками (закріпленнями) і які виникають від дії на тіло будь-якої іншої від заданої системи сил.

Позначаються можливі переміщення - .

Можливі переміщення вважають достатньо малими, щоб напрямки сил можна було вважати незмінними.

Робота справжніх (заданих) сил  на можливих переміщеннях  називають можливою роботою -

;

.

Можливі переміщення можуть бути лінійні (видовження, прогин) або кутові (кути закручування, зсуву тощо).

Під час пружної деформації тіла в його елементі виникають внутрішні зусилля  як сили пружного опору. Можна обчислити їх роботу на можливих переміщеннях . Робота  внутрішніх сил від’ємна, тому що це робота протидії деформованого тіла. Напрямок переміщень точок від зовнішнього навантаження і напрямок внутрішніх сил протилежні.

Принцип можливих переміщень: якщо пружна система перебуває в рівновазі під дією прикладеного навантаження, то сума робіт зовнішніх і внутрішніх сил на можливих нескінченно малих переміщеннях точок системи дорівнює нулю.

.					(9.1)

9.2. Визначення переміщень методом Мора

Нехай на стержневу систему діє система зовнішніх сил. Необхідно визначити переміщення т. А в напрямку .

Індекс «і» означає напрямок переміщення.

Індекс «р» означає, що переміщення спричинене заданими силами.

У перерізах стержнів виникають внутрішні зусилля: поздовжня сила , поперечна сила , згинальний момент , крутний момент . Розглянемо елемент стержня довжиною  під дією внутрішніх зусиль і визначимо деформацію стержня від кожного зусилля окремо. По відношенню до виділеного елемента внутрішні зусилля можна розглядати, як зовнішнє навантаження.

|  | ; |
| --- | --- |
|  | ; |

Розрахунки показують, що переміщення від Q незначні, тому ними нехтують.

Розглянемо попередню стержневу систему і навантажимо її одиничною силою  в напрямку . Будемо називати її допоміжною або одиничною системою. На елемент  стержня довжиною  будуть діяти внутрішні зусилля . Дією  будемо нехтувати.

Будемо вважати переміщення, викликані заданим навантаженням, можливими по відношенню до одиничної системи. Знайдемо роботу зовнішніх і внутрішніх сил одиничної системи на цих переміщеннях.

Робота зовнішніх сил (одиничної сили )

. 		 			(9.2)

Робота внутрішніх сил для елемента

.

Робота внутрішніх сил для  всієї стержневої системи

(9.3)

де n – кількість стержнів,  – довжина стержнів.

Згідно з принципом можливих переміщень

. Звідси .

Підставляючи значення робіт (9.2) і (9.3), знаходимо

.		(9.4)

Одержані інтеграли називаються інтегралами Мора.

Для систем, що складаються із прямолінійних стержнів, з’єднаних шарнірами, формула (9.4) для визначення переміщень шарнірів приймає вигляд

Враховуючи, що  і  не змінюються по довжині стержнів, можемо записати

(9.5)

Ця формула називається формулою Максвела-Мора.

# Порядок визначення переміщень методом Мора:

1) Будуємо допоміжну стержневу систему й навантажуємо її в точці, де потрібно визначити переміщення, одиничною силою в напрямку переміщення при визначенні лінійних переміщень, або одиничним моментом при визначенні кутових переміщень ( - це безрозмірна величина).

2) Для кожної ділянки заданої і допоміжної системи, які повинні бути однакові, виписуємо вирази для внутрішніх силових факторів  відповідно.

Граничні зміни x для заданої і допоміжної системи – однакові.

3) Обчислюємо інтегралами Мора для всіх ділянок, а потім їх підсумовуємо і взнаємо переміщення.

4) Якщо обчислене переміщення додатне, значить його напрямок збігається з напрямком одиничної сили. Знак мінус вказує на те, що переміщення має напрямок, протилежний до напрямку одиничної сили.

Приклад 1:

Визначити прогин  посередині балки і          -кут повороту на опорі.

.

Задана система:

;

.

Допоміжна система 1:

; .

Переміщення точки С:

Допоміжна система 2

.

Поворот перерізу А:

.

Приклад 2:

Визначити вертикальне і горизонтальне переміщення точки А.

Рівняння рівноваги вузла А:

; 	;     Звідси      ;

(розтяг);  (стиск).

Для допоміжної системи 1:

;

; .

.

Допоміжні системи:

Для допоміжної системи 2:

.

Формула Мора справедлива для криволінійних стержней малої кривизни . Тоді вираз для переміщень має вигляд .

Лекція №20

9.3. Визначення переміщень способом Верещагіна

(Обчислення інтеграла Мора способом Верещагіна)

Обчислення переміщень за формулою Мора має недолік – необхідно складати аналітичні вирази для внутрішніх силових факторів і обчислювати інтеграли. За великої кількості ділянок це громіздко і незручно.

Верещагіним запропоновано графоаналітичний метод визначення інтегралів Мора. Розглянемо інтеграл Мора для одного із внутрішніх зусиль, наприклад для згинального моменту,

.				 (9.6)

Вирахуємо інтеграл .

Розглянемо випадок, коли епюра від заданого навантаження має довільний вигляд, а від одиничної сили – прямолінійна.

;

.

;

– статичний момент  пл.  відносно осі ;

С – центр ваги епюри .

; 		(9.7)

– ордината одиничної епюри під центром ваги С епюри .

Інтеграл Мора дорівнює добутку площі епюри від зовнішнього навантаження на ординату прямолінійної епюри від одиничного навантаження, розташовану під центром ваги епюри від зовнішнього навантаження.

Формула для переміщення

Підставляючи (2) в (1), одержимо

,					(9.8)

де площа; ордината (м) для одиничної сили, безрозмірна величина -- для одиничного моменту;.

Правила використання способу Верещагіна:

.1. Формула справедлива, коли одна з епюр прямолінійна. Така умова завжди виконується для систем з прямолінійних брусів. У цьому випадку епюра  від одиночної сили завжди прямолінійна. Причому  площу необхідно визначати у складної епюри, а ординату – на прямолінійній епюрі.

2. Якщо прямолінійні обидві епюри, тоді можна множити площу будь-якої з них на ординату другої, визначену під центом ваги першої.

3. Коли епюра має складний вигляд тоді її можна розбити на прості фігури, для яких легко визначити площу і положення центра ваги:

4. Якщо епюра від одиничної сили має перелом, тоді розрахунок ведемо по ділянках, на кожній з яких епюра від одиничного наватаження прямолінійна:

5. Якщо епюри  і  не збігаються по довжині, тоді зайві ділянки однієї із епюр відкидають.

6. Якщо епюри  і  протилежні за знаком, тоді результат множення епюр має знак «мінус»

7. При перемноженні епюр крутних моментів в знаменнику маємо , при перемноженні епюр поздовжніх сил - .

Таким чином, формула для переміщень у загальному випадку має вигляд

## Довідкові дані:

Приклад 1

|  | Визначити прогин посередині балки |
| --- | --- |

## Приклад 2

|  | Визначити горизонтальне переміщення вільного кінця рами. |
| --- | --- |