Лекція 34

Тема 17. Оболонки та товстостінні циліндри

17.1. Розрахунок осесиметричних тонкостінних оболонок

В різних галузях техніки широко використовуються деталі і елементи конструкцій, які можна віднести до тонкостінних оболонок. Це резервуари для зберігання нафти, повітряні і газові балони, куполи будинків, корпуси ракет тощо.

17.1.1. Визначення напружень

Розглянемо резервуар, що представляє собою осесиметричну оболонку з товщиною стінки , навантажену внутрішнім тиском .

Меридіональні перерізи оболонки представляють собою плавні криві без зламів. Перерізи, перпендикулярні осі, – кола. Край оболонки закріплено так, що в перерізі діють тільки нормальні напруження.

Зі стінки резервуара виділимо елемент  двома площинами, що проходять через меридіани, і двома конічними поверхнями, що пересікають оболонку вздовж паралелей , .

Позначимо:

– нормаль до елемента.;

– центр елемента;

– радіуси кривизни оболонки в меридіональному і тангенціальному напрямках.

Прикладемо до елемента зовнішні і внутрішні сили і запишемо рівняння рівноваги: сума проекцій сил на нормаль  дорівнює нулю:

.

Для малих кутів ; ;  ; .

Звідси

Поділивши на , одержимо рівняння Лапласа

(17.1)

Рівняння містить два невідомих .

Меридіональні напруження знаходять з умови рівноваги частини оболонки.

Розглянемо частину оболонки, відсічену конічною поверхнею, нормальною до поверхні оболонки, в якій міститься рідина під тиском. Позначимо:

– кут нахилу меридіональної кривої  до осі оболонки в точці, де визначаються; напруження;

- вага розглядуваної частини оболонки і рідини, що в ній міститься;

- радіус оболонки , де визначаємо напруження.

Запишемо умову рівноваги як суму проекцій усіх сил на вісь:   Звідси:

(17.2)

Без урахування ваги оболонки і рідини

.					(17.3)

Це рівняння ще називають рівнянням зони. Оскільки оболонка тонка, то в формули для напружень можна підставляти зовнішні, внутрішні або середні радіуси..

17.1.2. Розрахунок оболонок на міцність

Напруження є головними, оскільки в перерізах оболонки, де вони діють, в силу симетрії відсутні дотичні напруження. Третє напруження  змінюється від 0  на зовнішній поверхні оболонки до  на внутрішній, але воно набагато менше   і , тому ним нехтують і вважають, що оболонка знаходиться в умовах плоского напруженого стану.

Головні напруження:

Умови міцності за 3-ю і 4-ю теоріями:

17.1.3. Окремі випадки

а) Сферичний резервуар під тиском

.Внаслідок симетрії ; .

Підставляючи в рівняння (17.1), одержимо

;  звідси

Головні напруження:

Умови міцності:

б) Циліндричний резервуар під тиском

Радіуси кривизни:

Рівняння Лапласа

, звідси

Меридіональні напруження знайдемо з умови рівноваги частини оболонки:

Це значення можна  також одержати з рівняння (17.3) при .

Як видно для циліндричної оболонки  , що пояснює руйнування труб вздовж твірної.

Формули справедливі для центральної частини резервуара. В точках біля днищ одержимо невірні результати.

Головні напруження:

; ; .

Умови міцності:

За 3-ю теорією для циліндричного резервуара еквівалентні напруження в  більші, чим для сферичного з таким же радіусом і товщиною стінки, тобто сферичний резервуар може витримати в 2 рази більший тиск.

в) Конічний резервуар, наповнений рідиною

Радіуси кривизни:

Тиск рідини на рівні      ;

– густина рідини;

– прискорення земного тяжіння.

Рівняння Лапласа

Для знаходження  складемо додаткове рівняння рівноваги. Меридіональні зусилля в конічній оболонці врівноважуються рівнодійною тиску рідини, яка перебуває вище перерізу на висоті , і вагою рідини, що знаходиться нижче цього перерізу.

: . Враховуючи що; одержимо .

Лекція 35

17.2. Розрахунок товстостінних циліндрів. Задача Ляме

Циліндр вважається товстостінним, якщо  ( – товщина стінки,  – середній радіус).

17.2.1. Визначення напружень в товстостінних циліндрах

Розглянемо циліндр, навантажений внутрішнім  і зовнішнім  тиском.

Двома перерізами, перпендикулярними до осі циліндра, виділимо з циліндра кільце, висотою рівній одиниці. З кільця виділимо малий елемент .

Внаслідок симетрії грані елемента не будуть перекошуватися, на них не діють . Тобто грані елемента є головними площадками, на яких діють нормальні напруження:

– радіальні напруження;

– тангенціальні напруження.

Визначення напружень є статично невизначною задачою.

Статичний бік задачі.

Рівняння рівноваги елемента:

– виконується тотожно.

:

Оскільки   , маємо    ;

(17.4)

Геометричний бік задачі.

Розглянемо деформацію виділеного елемента

Вихідний розмір –

Абсолютне видовження –

Відносна радіальна деформація.

Вихідна довжина елемента на радіусі  – .

Довжина після деформації .

Абсолютне видовження

Відносна тангенціальна деформація.

Таким чином,  геометричні рівняння мають вигляд:    ;  		(17.5)

Фізичний бік задачі

Закон Гука:

(17.6)

Синтез

Розв”язуємо систему рівнянь (17.4)-(17.6).

(17.7)

.					(17.8)

Представимо рівняння (17.8) у вигляді і проінтегруємо ліву і праву частину:

; .  Інтегруючи ще раз, одержимо   ;  									    (17.9)

:

(17.10)

Сталі інтегрування А і В знаходимо з умов на внутрішній і зовнішній поверхнях циліндра.

При  								(17.11)

Підставляємо (17.11) в (17.10) (перше рівняння):

Розв”язуючи систему, одержимо:

;  					(17.12)

Підставляючи (17.12) в (17.9) і (17.10), одержимо:

(17.13)

Це є формули Ляме.

В формулах  – радіус точки, в якій знаходимо

Напруження, що діє вздовж осі

Деформації в будь- якій точці циліндра. знаходимо за законом Гука (17.6).

Осьова деформація  .

З формул (17.13) випливає, що. Звідси в усіх точках перерізу, тобто перерізи при деформації  циліндра залишаються плоскими.

Якщо навантажити циліндр поздовжньою силою , тоді виникне .

В циліндрі з днищами, навантаженому внутрішнім тиском,  .

Наведені формули справедливі для перерізів достатньо віддалених від днищ.

17.2.2. Окремі випадки

1.Циліндр навантажений тільки внутрішнім тиском.

(17.14)

На внутрішній поверхні

;

;    ;

.

На зовнішній поверхні

;

; .

Небезпечна точка лежить на внутрішній поверхні – т.А.

Головні напруження: .

Умова міцності за 3-ю теорією

;

.				(17.15)

При необмеженому збільшенні зовнішнього радіуса ; ;  ;     , тобто міцність циліндра обмежена.

2. Циліндр навантажений тільки зовнішнім тиском.

.

(17.16)

На внутрішній поверхні :

;

.

На зовнішній поверхні :

;

.

Небезпечна точка лежить на внутрішній поверхні труби.

Головні напруження:  .

Умова міцності за 3-ю теорією

;

(17.17)

Таким чином, як при внутрішньому, так і при зовнішньому тиску небезпечні точки лежать на внутрішній поверхні циліндра і умова міцності має однаковий вираз (17.17).