Лекція 6

# Тема 3. Основи теорії напруженого-деформованого стану

3.1. Напружений стан в точці тіла

Під дією зовнішніх сил в кожній точці тіла виникають напруження. В різних площинах, проведених через дану точку, напруження різні. Для того щоб охарактеризувати напружений стан в точці А, виділимо навколо неї елементарний паралелепіпед з ребрами , паралельними відповідним координатним осям. На його гранях діють повні напруження, які можна розкласти на нормальні  та дотичні . Кожне дотичне напруження можна розкласти на дві складові, паралельні відповідним координатним осям .

В позначенні нормальних напружень індекс вказує на  напрямок нормалі до площини, в якій вони діють. В позначенні дотичних напружень перший індекс вказує на напрямок нормалі до площини, другий  – на напрямок самого напруження.

Сукупність напружень, що діють на всіх гранях паралелепіпеда, визначає напружений стан в точці. Таким чином, напружений стан у довільній точці характеризується дев’ятьма напруженнями. Їх записують у таблицю (матрицю), на головній діагоналі якої розташовані нормальні напруження,

Ця матриця називається тензором напружень.

3.2. Закон парності дотичних напружень

Запишемо рівняння рівноваги виділеного паралелепіпеда: суми моментів сил відносно осей координат дорівнюють нулю.

.

Моменти від нормальних сил взаємно компенсуються. З рівняння випливає .

Визначивши суму моментів відносно осей X та Z, одержимо:

З одержаних результатів випливає закон парності дотичних напружень: на двох довільних взаємно перпендикулярних площадках , дотичні напруження, перпендикулярні до лінії перетину площадок, рівні за величиною і протилежні за знаком .

3.3. Головні площадки, головні напруження.

##### Види напруженого стану

При зміні напрямку координатних осей напруження на гранях паралелепіпеда змінюються. Теоретично доведено, що можна завжди знайти таке положення паралелепіпеда,  коли на його гранях .

Площадки, на яких дотичні напруження дорівнюють нулю, називаються головними. Нормальні напруження , що діють на головних площадках, називаються головними напруженнями.

Головні напруження позначаються:

;   при цьому  .

Деякі з головних напружень можуть дорівнювати нулю. В залежності від кількості діючих головних напружень розрізняють наступні види напруженого стану :

Лінійний (одновісний)	Плоский (двовісний)	Об’ємний (тривісний)

3.4. Деформований стан в точці

Від дії нормальних напружень паралелепіпед змінює лінійні розміри.

– абсолютні лінійні деформації.

; ;  – відносні лінійні деформації.

Від дії дотичних напружень змінюються кути між гранями паралелепіпеда.

– абсолютні зсуви.

– кутові деформації  (кути зсуву) в трьох взаємно перпендикулярних площадках.

Як видно з рис., між абсолютним зсувом і кутовою деформацією існує зв’язок . Оскільки для малих кутів , то ; ;

Коли площадки паралелепіпеда є головними, тобто на них діють головні напруження , тоді зсуви відсутні, а відносні лінійні деформації називаються головними: .

3.5. Плоский напружений стан.

## Напруження на нахилених площадках

Правило знаків:

, якщо спричиняють розтяг;

, якщо спричиняють стиск;

, якщо повертають елемент відносно довільної точки, взятої всередині елемента, за годинниковою стрілкою;

, якщо поворот від вектора головного напруження до нормалі  нахиленої площадки відбувається проти годинникової стрілки.

3.5.1.Пряма задача.

Дано: головні напруження ; кут між і нормаллюдо нахиленої площадки.

Визначити напруження на нахиленій площадці

Використаємо принцип суперпозиції: напруження на пл. будемо розглядати як суму напружень від дії напружень і  окремо (складання дії двох лінійних напружених станів).

Від дії.  Від дії. При одночасній дії  і

(3.1)

Використовуючи формули для лінійного напруженого стану ( див. § 2.4   ), запишемо:

(3.2)

(3.3)

Підставляючи (3.2) і (3.3) в (3.1), одержимо:

(3.4)

Найдемо напруження на пл., перпендикулярній до пл.. Використаємо формули (3.4).

Нормаль до пл.  створює з  кут .

Підставляючи в (3.4) замість  кут , знайдемо:

(3.5)

Складаючи перші рівняння (3.4) і (3.5), одержимо

.

Сума нормальних напружень на взаємно перпендикулярних площадках не залежить від нахилу цих площадок і дорівнює сумі головних напружень.

З других рівнянь (3.4) і (3.5):

– закон парності дотичних напружень.

при .

Вияснимо, де діють максимальні нормальні напруження.

.

;  .

Екстремальними для нормальних напружень будуть головні напруження (одне - найбільше, друге - найменше)

Причому

, оскільки  при ;

, оскільки  при .

.

3.5.2. Обернена задача

Дано: напруження на неголовних площадках ; ; .

Визначити: головні напруження і кут , який визначає їх напрям.

Розв’язок прямої задачі

; 		  (1)

;			(2)

.				(3)

Розв’яжемо систему рівнянь (1),(2),(3) відносно нових невідомих: (1, (2 і (

| (1)+(2) | ; (4) |
| --- | --- |
| (1)-(2) | ; (5) |
| (3)2 | ; (6) |
| (3)2 + (5)2 | ; (7) |
|  | ; (8) |
|  | ; (3.6) |
| (3) : (5) | . (3.7) |

В формули напруження підставляти зі своїм знаком.

Лекція 7

3.6. Узагальнений закон Гука

При одновісному розтягу .

Деформований стан – об’ємний.

Згідно з законом Гука для лінійного напруженого стану стану

(3.8).

Розглянемо об’ємний напружений стан. Використовуючи принцип суперпозиції, об’ємний напружений стан представимо як сукупність трьох лінійних.

Тоді деформація в напрямку 1 буде, де (/1 від дії тільки (1, (2// від дії тільки (2, (3/// від дії тільки (3. Враховуючи формули (1) для лінійного напруженого стану, знаходимо:

;;;

.

Аналогічно знайдемо деформації

В результаті будемо мати узагальнений закон Гука:

(3.9)

При малих деформаціях впливом дотичних напружень на лінійну деформацію можна знехтувати. Тоді:

3.7. Об’ємна деформація

Об’єм елемента із сторонами a, b, c до деформації

Після деформації

.

Відносна об’ємна деформація

.

.                 				(3.10)

Підставляючи значення  згідно з узагальненим законом Гука (3.9), одержимо

(3.11)

Позначимо середнє напруження

К – об’ємний модуль пружності. В результаті     .

-- об’ємний закон Гука				(3.12)

При , відносна об’ємна деформація .

3.8. Потенціальна енергія деформації

Потенціальна енергія деформації – енергія, яка накопичується в тілі при його пружному деформуванні – U.

Потенціальна енергія деформації, що приходиться на одиницю об’єму, називається питомою потенціальною енергією деформації – u.

Для лінійного напруженого стану .

При об’ємному напруженому стані

.         				(3.13)

Додавання робіт головних напружень можливе, тому що  виконує роботу тільки на  -  на  - на .

Підставляючи в (5) значення  згідно з узагальненим законом Гука (3.9), одержимо

(3.14)

3.9. Питома потенціальна енергія зміни об’єму і зміни форми

Представимо питому потенціальну енергію деформації у вигляді суми , де

–питома потенціальна енергія зміни об’єму;

– питома потенціальна енергія зміни форми.

Для визначення складових  енергії розглянемо напружений стан як суму двох напружених станів, представлених на рисунку.

;

Для напруженого стану II

;

.

I напружений стан – тільки зміна об’єму ;

II напружений стан – тільки зміна форми .

Підставляючи в (3.14) замість  напруження I напруженого стану , одержимо

або          		(3.15)

Підставляючи в (3.14) замість  напруження II напруженого стану , , , одержимо

(3.16)